## Slide 1
Digital IC_Repeater
8조 고하은, 민세빈, 문종호, 이지영, 최우석

## Slide 2
04
Propagation Delay
02
03
Rising & Falling Time
01
Summary
05
Duty Cycle
Contents
06
Power Consumption
07
Conclusion

## Slide 3
01 Summary

## Slide 4
01. Summary
Repeater
RC Delay로 인한 신호 지연과 파형 왜곡 현상을 방지
PPA Perspective
Multiplier : 1x, 2x, 4x
Loading Conditions : Same Load vs Multi Load
Scale down : 180nm → 90nm → 45nm
Process Corner : SS, TT, FF
연구목적
CMOS inverter를 공정별 180nm / 90nm / 45nm 로 비교
Performance, Power, Area 간 Trade-off 분석
공정 미세화가 인버터 특성에 미치는 영향 및 Digital IC 설계 최적화 방향 제시
버퍼링 및 드라이브 능력 향상
신호 정형 및 노이즈 제거
지연 시간 및 타이밍 조작

## Slide 5
01. Summary
Mode
Parameter
Cadence Generic PDK (gpdk180 / gpdk090 / gpdk045, TT corner)
 | NMOS | PMOS | NMOS | PMOS
 | Width |  | Length | 
45nm | 120nm | 140nm | 45nm | 
90nm | 120nm | 350nm | 100nm | 
180nm | 400nm | 1800nm | 180nm | 
 | NMOS | PMOS | NMOS | PMOS
 | Same Load |  | Multi Load | 
1x | M=1 | M=1 | M=1 | M=1
2x | M=2 | M=2 | M=2 | M=2
4x | M=4 | M=4 | M=4 | M=4

## Slide 6
01. Summary
[ Schematic Same Load ]

## Slide 7
01. Summary
[ Schematic Multi Load ]
1x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
input
output
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
input
output
input
output

## Slide 8
01. Summary
[ Simulation Condition ]
, ()
=
Digital IC 에선 Linear와 Cut-off 영역에서만 동작

## Slide 9
 | 공정 (180nm -> 90nm -> 45nm) |  | Multiplier (1X -> 2X -> 4X) | 
 | Load |  | Load | 
 | same | multi | Same | Multi
β-ratio | 감소 |  | 동일 | 
Rise time/ Fall time | 감소 |  | 동일 | 증가
Propagation Delay | 감소 |  | 동일 | 증가
Duty Cycle | 감소 |  | 동일 | 증가
Power Consumption | 감소 |  | 증가 | 
01. Summary

## Slide 10
02 𝛃-ratio & Delay asymmetry

## Slide 11
02. -ratio & Delay Asymmetry
for NMOS)
(for PMOS)
-ratio
=전류 구동 능력을 나타내는 Parameter
-ratio=/
Goal
-ratio = 1이 되도록 설계
If -ratio>>1 High Skewed Gate, Low Noise Margin NMH 감소, NML 증가
If -ratio<<1 Low Skewed Gate, High Noise Margin NML 감소, NMH 증가

## Slide 12
02. -ratio & Delay Asymmetry
공-ratio 비교
<45nm>
,

## Slide 13
02. -ratio & Delay Asymmetry
공-ratio 비교
<90nm>
,

## Slide 14
02. -ratio & Delay Asymmetry
공-ratio 비교
<180nm>
,

## Slide 15
02. -ratio & Delay Asymmetry
공-ratio 비교
공정 (nm) | (nm) | (nm) | (nm)
180 | 180 | 400 | 1800
90 | 100 | 120 | 350
45 | 45 | 120 | 140
공정 (nm) |  |  | 
180 | 180 | 400 | 1800
90 | 100 | 120 | 350
45 | 45 | 120 | 140

## Slide 16
02. -ratio & Delay Asymmetry
비대칭
: 입력이 LowHigh로 바뀔 때 출력이 /2 로 전환되는 지연 시간
: 입력이 HighLow로 바뀔 때 출력이 /2 로 전환되는 지연 시간
원인
→ PMOS의 구동이 더 느림 → -ratio1
출력 노드에 걸리는 기생 Capacitance + 배선 지연이 NMOS/PMOS에 다르게 작용
극복 방안
PMOS의 W/L 비율을 조정하여 -ratio를 1에 가깝게 최적화

## Slide 17
03 Rising & Falling Time

## Slide 18
03. Rising & Falling Time
Rising & Falling Time
Rising Time() : 출력전압이 10%에서 90%까지 상승할 때 소요 시간
Falling Time() : 출력전압이 90%에서 10%까지 하강할 때 소요 시간
trise =t90% - t10%
tfall =t10% - t90%

## Slide 19
Scale down될 수록 Rise & Fall time 감소
, tr = 2.2Ron.p*CL
tf = 2.2Ron.n*CL
이므로 이 되어 Rise & Fall time
이 감소해 Performance가 향상됨
Multiplier가 1X->2X->4X로 변해도 Rise & Fall time 유지
의 증가비율과 동일한 비율로 이 감소하기 때문
 |  | FF |  | NN |  | SS | 
 |  | RISE | FALL | RISE | FALL | RISE | FALL
180 (nm) | 1X | 40.15p | 42.3p | 51.06p | 54.33p | 64.78p | 73.60p
 | 2X | 40.15p | 42.3p | 51.06p | 54.33p | 64.78p | 73.60p
 | 4X | 40.15p | 42.3p | 51.06p | 54.33p | 64.78p | 73.60p
90 (nm) | 1X | 14.55p | 14.89p | 21.25p | 23.81p | 35.61p | 43.01p
 | 2X | 14.55p | 14.89p | 21.25p | 23.81p | 35.61p | 43.01p
 | 4X | 14.55p | 14.89p | 21.25p | 23.81p | 35.61p | 43.01p
45 (nm) | 1X | 8.57p | 6.66p | 11.00p | 8.96p | 14.04p | 12.92p
 | 2X | 8.57p | 6.66p | 11.00p | 8.96p | 14.04p | 12.92p
 | 4X | 8.57p | 6.66p | 11.00p | 8.96p | 14.04p | 12.92p
03. Rising & Falling Time
감소
Rising & Falling Time (Same load)

## Slide 20
03. Rising & Falling Time
Multiplier가 1X->2X->4X로 변하며 Rise & Fall time 증가
감소
Rising & Falling Time (multi load)
 |  | FF |  | NN |  | SS | 
 |  | RISE | FALL | RISE | FALL | RISE | FALL
180 (nm) | 1X | 39.92p | 42.30p | 50.70p | 54.30p | 64.72p | 73.57p
 | 2X | 57.90p | 64.70p | 73.50p | 82.70p | 92.93p | 111.04p
 | 4X | 87.85p | 108.48p | 111.39p | 137.88p | 141.82p | 183.14p
90 (nm) | 1X | 14.53p | 14.90p | 21.25p | 23.80p | 35.58p | 43.00p
 | 2X | 20.93p | 23.23p | 30.63p | 36.76p | 50.83p | 67.11p
 | 4X | 34.49p | 39.90p | 49.28p | 63.13p | 80.54p | 115.17p
45 (nm) | 1X | 14.01p | 12.91p | 10.99p | 8.98p | 14.10p | 12.91p
 | 2X | 22.23p | 19.84p | 16.83p | 13.96p | 22.23p | 19.3p
 | 4X | 36.57p | 33.21p | 27.33p | 22.78p | 36.57p | 33.21p
X1.5
X2.5
X1.5
X2.5
X1.5
X2.5

## Slide 21
03. Rising & Falling Time
Rising & Falling Time
Rise time & Fall time 일치하지 않는 이유:
일반적으로
μn >μp
pull-down(방전) 동작을 하는 NMOS가
pull-up(충전) 동작을 하는 PMOS보다 더 빠른 동작
Rise time Fall time 다른 이유?

## Slide 22
03. Rising & Falling Time
Rising & Falling Time(scale down)
 |  | NN | 
 |  | RISE | FALL
180 (nm) | 1X | 50.70p | 54.30p
 | 2X | 73.50p | 82.70p
 | 4X | 111.39p | 137.88p
90 (nm) | 1X | 21.25p | 23.80p
 | 2X | 30.63p | 36.76p
 | 4X | 49.28p | 63.13p
45 (nm) | 1X | 10.99p | 8.98p
 | 2X | 16.83p | 13.96p
 | 4X | 27.33p | 22.78p
3.7p
2.55p
-2.01p
Elat = Vds/L (L = 공정길이)(횡전계)
Esat.n < Esat.p
Elat이 증가하면 μn 저하폭 <μp 저하폭
-> pull –down 성능 ↑ 우위 강화
Ron,n = 1/μeff,nCoxWn(VGS−VT,n) ↓
tf = 2.2Ron.nCL 짧아진다.
Rise time & Fall time 공정 Scale이 작아질 수 록 Fall time 이 Rise time보다 짧아짐

## Slide 23
03. Rising & Falling Time
Rising & Falling Time
 | Scale (180nm -> 90nm –> 45nm) | Load (1X -> 2X -> 4X)
Same Load | 감소 | -
Multi Load | 감소 | 증가

## Slide 24
04 Propagation Delay

## Slide 25
03. Timing Analysis
Rising & Falling Time
Rising Time() : 출력전압이 10%에서 90%까지 상승할 때 소요 시간
Falling Time() : 출력전압이 90%에서 10%까지 하강할 때 소요 시간

## Slide 26
04. Propagation Delay
Propagation Delay (Same Load)
 |  | FF |  | NN |  | SS | 
 |  | tpLH | tpHL | tpLH | tpHL | tpLH | tpHL
180 (nm) | 1X | 23.98p | 29.79p | 30.92p | 38.51p | 41.07p | 51.87p
 | 2X | 23.98p | 29.79p | 30.92p | 38.51p | 41.07p | 51.87p
 | 4X | 23.98p | 29.79p | 30.92p | 38.51p | 41.07p | 51.87p
90 (nm) | 1X | 8.73p | 8.35p | 13.48p | 11.97p | 23.61p | 19.84p
 | 2X | 8.73p | 8.35p | 13.48p | 11.97p | 23.61p | 19.84p
 | 4X | 8.73p | 8.35p | 13.48p | 11.97p | 23.61p | 19.84p
45 (nm) | 1X | 5.87p | 5.26p | 8.23p | 7.84p | 11.99p | 12.14p
 | 2X | 5.87p | 5.26p | 8.23p | 7.84p | 11.99p | 12.14p
 | 4X | 5.87p | 5.26p | 8.23p | 7.84p | 11.99p | 12.14p
Same
Same
Same
딜레이
감소

## Slide 27
04. Propagation Delay
Propagation Delay (Multi Load)
증가
딜레이
감소
 |  | FF |  | NN |  | SS | 
 |  | tpLH | tpHL | tpLH | tpHL | tpLH | tpHL
180 (nm) | 1X | 29.76p | 24.0p | 30.95p | 38.47p | 51.83p | 41.0p
 | 2X | 39.24p | 31.74p | 40.90p | 50.00p | 65.98p | 53.88p
 | 4X | 57.27p | 47.23p | 60.65p | 71.70p | 92.22p | 79.26p
90 (nm) | 1X | 8.68p | 8.34p | 13.48p | 11.95p | 23.93p | 19.64p
 | 2X | 12.39p | 11.66p | 18.99p | 16.63p | 33.67p | 26.99p
 | 4X | 19.65p | 18.25p | 29.76p | 25.70p | 53.38p | 40.52p
45 (nm) | 1X | 5.25p | 5.88p | 7.83p | 8.23p | 12.14p | 11.99p
 | 2X | 6.55p | 7.89p | 9.57p | 10.34p | 14.56p | 14.72p
 | 4X | 9.02p | 10.95p | 12.85p | 14.47p | 19.18p | 19.98p
증가
증가

## Slide 28
04. Propagation Delay
Discussion(1): Same Load
Scale-down 될수록 Delay 감소
기울기 증가
값(Carrier Mobility) 증가

## Slide 29
04. Propagation Delay
Discussion(1): Same Load
Multi 값과 관계없이 Delay 일정
1X:
2X:
4X:
Width에 비례하게 증가, 소
∴ Multi 값에 무관하게 Delay 일정

## Slide 30
04. Propagation Delay
Discussion(2): Multi Load
Scale-down 될수록 Delay 감소
Multi 커질수록 Delay 증가
Same Load에서와 동일
1X:
2X:
4X:
증가 정도가 증가 정도보다 큼
Delay 증가

## Slide 31
05 Duty Cycle

## Slide 32
05. Duty Cycle
Duty High
출력이 High로 유지된 시간 비율
Duty Low
출력이 Low로 유지된 시간 비율
항이다.
( 즉,
Duty H
Duty L

## Slide 33
05. Duty Cycle
Same Load
→ High가 길다
→ ( NMOS가 상대적으로 느림 )
→ High가 짧다
→ ( NMOS가 상대적으로 빠름 )
Corner 변화에 따른 Duty cycle
SS > NN > FF
→ 코너가 빠를 수록 (FF) 출력 High가 더 짧아지고
느릴수록(SS) 출력 High가 길어짐
( 구동력 ↑, 상대적으로 커져 Duty High 비율 ↓ )
즉, FF→ SS 로 갈수록 Duty high 증가

## Slide 34
05. Duty Cycle
Multi Load
Multi Load에서는 크기 (1x4x) 가 Duty에 영향을 줌
배선 Fan-out RC에 의해 상승/하강 경로의 유효 RC
다르게 스케일 됨
Corner 변화에 따른 Duty cycle은 SS > NN > FF 동일
( 코너가 느릴수록 출력 High가 길어짐 )
180nm : Same load 대비 최대 +0.76%,
대부분 High가 길어짐
90nm : Same load 대비 최대 +0.51%,
corner/size 의존도 가장 큼
45nm : 거의 50% 부근,
사이즈 증가 시 약간의 High 비율 ↓

## Slide 35
06. Power Analysis

## Slide 36
06. Power Analysis
Power Consumption
+
Switching + Short circuit
Leakage
Switching Power
신호가 변경될 때 소비되는 전력
Short-Circuit Power
Inverter가 전환될 때 NMOS, PMOS가
동시에 켜지며 짧게
Short-circuit이 발생
Leakage Power
Off 상태에서
누설되는 전력
Subthreshold 전류,
Gate Oxide 누설 등으로 인해 발생
=

## Slide 37
06. Power Analysis
Discharge
Vin = VDD ,
NMOS ON되며
전
Charge
Vin > VDD ,
PMOS ON 되며
전
Switching Power
Discharge
Charge
=

## Slide 38
06. Power Analysis
P-Sub
Poly
Gate
n+
p+
STI
n+
N well
p+
p+
STI
n+
Poly
Gate
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
STI
GND
VOUT
VDD
VIN
ON -> OFF
OFF -> ON
Short-circuit
: 일시적으로
NMOS와 PMOS 모두 ON되는 상황에서
흐르는 Short-circuit 전류
Reverse current & Short-circuit
P-Sub
N-well
STI
STI
STI
VOUT
VIN
VDD
VSS
Short-circuit
Reverse current
Reverse
: 입력이 변하며 충전된 C로 인하여
순간적으로 역방향으로 흐르는 전류
=

## Slide 39
 |  | FF |  | NN |  | SS | 
 |  | IDD | ISS | IDD | ISS | IDD | ISS
180 (nm) | 1X | 18.89u | -18.92u | 18.97u | -18.96u | 18.92u | -18.91u
 | 2X | 37.78u | -37.83u | 37.93u | -37.91u | 37.84u | -37.83u
 | 4X | 75.57u | -75.67u | 75.86u | -75.82u | 75.69u | -75.65u
90 (nm) | 1X | 2.25u | -2.24u | 2.18u | -2.18u | 2.13u | -2.13u
 | 2X | 4.49u | -4.48u | 4.36u | -4.35u | 4.25u | -4.26u
 | 4X | 8.98u | -8.96u | 8.71u | -8.70u | 8.50u | -8.52u
45 (nm) | 1X | 0.49u | -0.49u | 0.47u | -0.47u | 0.45u | -0.45u
 | 2X | 0.98u | -0.98u | 0.95u | -0.95 | 0.91u | -0.91u
 | 4X | 1.96u | -1.96u | 1.89u | -1.89u | 1.82u | 1.82u
06. Power Analysis
=
= +
∝
같은 공정에서 Multiplier가 증가할수록 증가
0
-> 전력소모 증가
공정 크기가 작아지며
면적이 작아지며 감소
-> 전력소모 감소
Power Consumption (Same Load)
증가
증가
증가

## Slide 40
06. Power Analysis
 |  | FF |  | NN |  | SS | 
 |  | IDD | ISS | IDD | ISS | IDD | ISS
180 (nm) | 1X | 18.92u | -18.90u | 18.97u | -18.97u | 18.91u | -18.91u
 | 2X | 56.44u | -56.33u | 56.65u | -56.65u | 56.04u | -56.00u
 | 4X | 187.20u | -187.04u | 187.84u | -187.73u | 184.55u | -18.42u
90 (nm) | 1X | 2.24u | -2.24u | 2.18u | -2.17u | 2.13u | -2.13u
 | 2X | 7.03u | -7.03u | 6.84u | -6.83u | 6.69u | -6.69u
 | 4X | 24.30u | -24.30u | 23.67u | -23.65u | 23.11u | -23.10u
45 (nm) | 1X | 0.49u | -0.49u | 0.47u | -0.47u | 0.45u | -0.45u
 | 2X | 1.53u | -1.53u | 1.44u | -1.44u | 1.35u | -1.35u
 | 4X | 5.22u | -5.23u | 4.84u | -4.84u | 4.45u | -4.45u
Power Consumption (Multi Load)
=
= +
∝
같은 공정에서 Multiplier가 증가할수록 증가
0
-> 전력소모 증가
공정 크기가 작아지며
면적이 작아지며 감소
-> 전력소모 감소
증가
증가
증가

## Slide 41
07. Conclusion

## Slide 42
07. Conclusion
 | 공정 (180nm -> 90nm -> 45nm) |  | Multiplier (1X -> 2X -> 4X) | 
 | Load |  | Load | 
 | same | multi | Same | Multi
β-ratio | 감소 |  | 동일 | 
Rise time/ Fall time | 감소 |  | 동일 | 증가
Propagation Delay | 감소 |  | 동일 | 증가
Duty Cycle | 감소 |  | 동일 | 증가
Power Consumption | 감소 |  | 증가 |